## Slide 1: OPERATOR TRAKA TAŚMOWEGO

## Slide 2: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA TRAKA TAŚMOWEGO W PROCESIE WYTWARZANIA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ
Technika wytwarzania elementów konstrukcji więźby dachowej niesie za sobą szereg zagrożeń. Bezpieczeństwo rozpatrywane w różnych aspektach dotyczy każdej działalności człowieka oraz gałęzi przemysłu. Ocena ryzyka zawodowego to badania oparte na szczegółowej analizie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy. Czynniki niebezpieczne, w tym zagrożenia mechaniczne występujące w procesie pracy, bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz technicznych systemów zabezpieczeń negatywnie oddziaływają na zdrowie i życie pracowników
Dobór odpowiedniej metodyki oceny ryzyka zawodowego daje szansę na weryfikację zastosowanych środków zmniejszających, czy eliminujących zagrożenia . Najistotniejsze w procesie analizy i oceny ryzyka jest ustalenie hierarchii zagrożeń oraz określenie środków korygujących i zapobiegawczych.

## Slide 3
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji konstrukcji więźby dachowej
Użytkowanie maszyn i urządzeń ściśle wiążą się z pojęciem eksploatacji. Eksploatacja jest fazą, kiedy to obiekt techniczny wykonuje czynności, dla których został zaprojektowany [4]. Istotną rolę w użytkowaniu maszyn i urządzeń odgrywa człowiek. Czynnik ludzki jest niezbędny podczas uruchamiania maszyn i urządzeń, sterowania oraz kontrolowania ich pracy.
Proces eksploatacji maszyn i urządzeń na który składają się takie działania, jak: użytkowanie, obsługiwanie, zasilanie i zarządzanie pozwala na zaspakajanie wszelkich potrzeb mających związek z potrzebami człowieka. Nie należy zapominać, że eksploatacja maszyn powinna być poprzedzona procesem bezpiecznego projektowania funkcji czynników produkcji, jak i samego projektowania i planowania procesu. Poniżej (tab. 1.) przedstawiono zestawienie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji więźby dachowej.

## Slide 4
Właściwości użytkowe maszyn i urządzeń stanowią wielkości mające na celu charakterystykę obiektu technicznego, natomiast wartości w postaci parametrów powinny mieścić się w obszarze tolerancji. Podstawowymi cechami maszyn w odniesieniu do właściwości użytkowych są przede wszystkim:
masa,
długość,
czas,
temperatura,
odporność na odkształcenie,  wytrzymałość na obciążenie,  trwałość.
Do najważniejszych parametrów maszyn i urządzeń uwzględnianych w ich charakterystyce należą:
wydajność,
zużycie energii,
czas pracy maszyny,
czas trwania przerw w eksploatacji.
Inne właściwości maszyn i urządzeń wyróżnić można, dokonując podziału ze względu na cechy użytkowania. Wśród niech wyszczególnia się:
gotowość,
skuteczność działania,
zdolność do działania,
nieuszkadzalność,
zdolność obsługi,
zapewnienie środków obsługi,
trwałość.

## Slide 5
Proces użytkowania powoduje, że części oraz zespoły robocze ulegają zużywaniu. Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń powinno uwzględniać proces konserwacji i remont obiektów. W celu ukazania tej problematyki pomocne są mierniki wykazujące ilość wykonanej pracy, są to między innymi: intensywność pracy, intensywność użytkowania, resurs. Istotne jest dokonywanie analiz użytkowania maszyn wykorzystując ocenę prawidłowości użytkowania. Niezbędne jest określenie kryteriów jakimi należy kierować się przy ocenie, a dotykać one mogą trzech płaszczyzn: technicznej, ekonomicznej oraz uwzględniającej warunki bezpieczeństwa.
Eksploatowane podczas czynności roboczych maszyny i urządzenia robocze na terenie zakładu, czy miejsca wykonywania prac, muszą spełniać określone wymagania, a w sytuacji kiedy ich nie spełniają, pracodawca obowiązany jest odpowiednio je wyposażyć w brakujące zabezpieczenia. Obowiązek dotyczy również sytuacji zamontowania prawidłowych zabezpieczeń, jeśli uzależniają to warunki środowiska pracy, czy lokalizacji danej maszyny. Istotne jest, że obowiązek zabezpieczenia dotyczy zarówno obiektów technicznych będących już w użytkowaniu, jak również nowych pozostających w przygotowaniu do rozruchu. Pracodawca musi zadbać by maszyny znajdowały się w jak najlepszym stanie oraz były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami przez pełny okres czasu eksploatacji.
Wśród systemów zabezpieczeń występujących w analizowanych maszynach
i urządzeniach biorących udział w procesie produkcji i montażu więźby dachowej wyróżnić można urządzenia zabezpieczające i osłony. Urządzenia, które chronią przed przypadkowym, niekontrolowanym włączeniem mechanizmów posiadają zazwyczaj prostą budowę. Ich konstrukcja jest uzależniona od rodzaju maszyny, jej budowy oraz sposobu użytkowania mechanizmów włączających. Występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń osłony, zabezpieczenia maszyn i mechanizmów dzielą się na:
osłony nastawne
osłony stałe,
osłony i zabezpieczenia blokujące
osłony automatycznie działające,
urządzenia chroniące przed przypadkowym włączeniem mechanizmów,
urządzenia wyłączające,
awaryjny STOP.

## Slide 6
Osłony stałe używa się do ochrony ruchomych elementów maszyn. Stanowią one również zabezpieczenie przeciw odpryskom wiórów, np. podczas cięcia drewna. Osłony zbudowane są z blachy pełnej albo dziurkowanej, ale także z struktury siatki drucianej, surowców sztucznych. W czynnościach, w których potrzebna jest obserwacja ruchów roboczych maszyny, osłony wykonywane są z przeźroczystego materiału. Osłony posiadają gładką fakturę z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Osłony nastawne znajdują wykorzystanie przy zabezpieczeniu narzędzi. Mocowane są z wykorzystaniem wsporników dających możliwość dowolnego ustawienia, uzależniając tym samym je od określonych potrzeb np. wielkości narzędzia, kształtu materiału obrabianego, charakteru czynności. Osłony działające samoczynnie zastosowane są przy obrabiarkach do drewna, szczególnie maszynach o dużych gabarytach, narażających na duże zagrożenie wypadkowe, np. trakach. Ich głównym celem jest osłonięcie kończyn, szczególnie górnych przed bezpośrednim kontaktem z ruchomymi elementami konstrukcyjnymi maszyn, czy narzędzi. Zabezpieczenie operatora przed zranieniem przez obracające się elementy maszyny, stanowią odpowiednie osłony wszystkich ruchomych ogniw maszyn oraz obrabiarek wyłączając mechanizmy służące do utwierdzenia obrabianych przedmiotów. Osłony są wystarczająco pewne, ale i wytrzymałe. Składniki takie jak: silniki, wały, koła zębate, przekładnie prasowe, koła zamachowe, mechanizmy przekładniowe posiadają stałe obudowy. Konstrukcja maszyn jest zaplanowana w taki sposób by poza elementami roboczymi, czy sterującymi na zewnątrz nie znajdowały się inne elementy ruchome w czasie ich pracy.
Obrabiarki starszego typu, które stanowią wyposażenie zakładu wyposaża się w odpowiednie osłony metalowe osłaniające niekontrolowany styk z układem napędowym lub elementem przekładni. Niedopuszczalne jest użytkowanie maszyn bez osłon, nie należy ich demontować, uruchamiać maszyn przy ich braku na odpowiednim miejscu. Stosowane są także określone urządzenia blokujące działające na zasadzie automatycznego wyłączenia silnika w momencie zdjęcia osłon. Elementu nie można na stałe oddzielić z konieczności wymaganej dostępności w czasie czynności roboczych. Nie mniej jednak wszystkie możliwe fragmenty maszyny są odizolowane wykorzystując osłony zdejmowane albo odchylane. Stosuje się także urządzenia blokujące przy osłonach zdejmowanych w celu unieruchomienia przy braku osłony.
Ważnym elementem zabezpieczającym przy maszynach jest awaryjny wyłącznik STOP.
Konstrukcja odpowiada specyfice maszyny, z którą współpracuje oraz otoczeniu pracy. W maszynach występują wyłączniki, które są włączane przyciskiem oraz nieosłoniętym pedałem. Urządzenie awaryjne STOP jest samozatrzaskujące. W celu przywrócenia standardowych czynności obiektu technicznego należy doprowadzić zespół sterowniczy STOP do poziomu wyjściowego, a następnie dokonać zresetowania. Resetowanie odbywa się ręcznie i nie daje efektu do ponownego uruchomienia maszyny. Konstrukcja i właściwości użytkowe maszyny posiadają dwie kategorie funkcji zatrzymywania. Zależnie od konstrukcji oraz funkcji maszyn, a także charakteru elementów zatrzymywanych, stosowane są dwie kategorie funkcji zatrzymywania awaryjnego (kategoria 0 i kategoria 1), zgodnie z normą „PN-EN ISO 13850:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Stop awaryjny. Zasady projektowania” STOP awaryjny działa w sposób prewencyjny, operator dokonując decyzji jego użycia, nie musi uważać na skutki związane z tą decyzją (strefa robocza, czas zatrzymania). Awaryjne zatrzymanie nie może jednak zastępować podstawowego wyposażenia w środki ochrony. Element STOP stanowi nadrzędny sygnał sterujący, umieszczony na pulpicie. Zatrzymanie awaryjne posiada aspekty funkcjonalne i konstrukcyjne zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania. Proces uruchamiania i zatrzymywania zalicza się do krytycznych momentów podczas użytkowania maszyn, dlatego też zatrzymanie awaryjne i powrót do funkcji roboczych maszyny to bardzo istotne czynniki w aspekcie bezpieczeństwa. Łamanie zasad doprowadza często do tragicznych w skutkach sytuacji wypadkowych. Mimo, że urządzenia awaryjnego zatrzymania pełnią funkcję często ostatecznej ochrony przed urazem, należą do grupy dodatkowych środków ostrożności.

## Slide 7: Identyfikacja zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora traka taśmowego
Identyfikacja zagrożeń to jeden z najistotniejszych etapów ku osiągnięciu prawidłowego oszacowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
Pracownik na stanowisku operatora traka taśmowego wykonuje czynności cięcia drewna. Miejscem wykonywania czynności jest tartak. Środowisko wykonywanych czynności charakteryzuje specyficzna infrastruktura oraz duże narażenie na szereg czynników niebezpiecznych i szkodliwych, między innymi praca w natężonym hałasie ciągłym oraz duży stopień zapylenia. Czynności operatora polegają w głównej mierze na oględzinach materiału ustawianego do cięcia, ustawieniu właściwych parametrów cięcia, cięcie pionowe drewna, pomiary otrzymanych elementów. Praca realizowana jest w systemie jednozmianowym w wymiarze ośmiogodzinnym. Operator musi posiadać odpowiednio udokumentowane szkolenie w zakresie obsługi maszyny oraz doświadczenie zawodowe.
Poprawność i rzetelność zidentyfikowania zagrożeń rzutuje na kolejne etapy oceny ryzyka następujące w przyszłych działaniach. Prawidłowe wykazanie zagrożeń poprzedzone powinno być zrealizowaniem narzędzia w postaci Listy Kontrolnej (tab. 2), dzięki której można mieć gwarancję wskazania szczegółowej listy czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych nie pomijając nawet najmniej istotnych
Tabela 2. Lista Kontrolna dla stanowiska operatora traka taśmowego

## Slide 10
Tabela 3. Wykaz zagrożeń wraz z ich źródłami i możliwymi skutkami
Lp. | Zagrożenie | Źródło zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia
1. | Części maszyny wprowadzone w ruch | Przemieszczająca się część maszyny w postaci taśmy, ruch obrotowy tarczy niezabezpieczony osłonami. | Pochwycenie części odzieży, a w konsekwencji części ciała, zmiażdżenie, odcięcie kończyn, śmierć.
2. | Elementy będące w swobodnym ruchu | Elementy maszyn i materiałów, które upadły i zostały wprawione w ruch – toczą się, ślizgają. | Urazy ciała: urazy głowy, urazy kończyn dolnych, zmiażdżenia, stłuczenia.
3. | Ostre czynniki materialne (przedmioty i elementy) | Ostre elementy materiałów i maszyn, elementy złączy konstrukcji maszyny, śruby, narzędzia ręczne. | Przekłucia ciała, rany kończyn, otarcia, stłuczenia.
4. | Części oddzielające | Oddzielające się w czasie procesu cięcia drewna wióry, pyły, odpryski. | Urazy ciała, skaleczenia, ukłucia, uderzenia, otarcia, urazy oczu, alergie.
5. | Niebezpieczne nawierzchnie | Nierówności posadzki w tartaku, zmiany nawierzchni, progi, niezabezpieczone ubytki w nawierzchni, ostre i spiczaste występy, elementy wystające z powierzchni posadzki, kable leżące na nawierzchni, skruszone krawędzie, nieporządek, powierzchnie śliskie. | Potłuczenia, urazy ciała, złamania kończyn, skręcenia stawów, ukłucia kończyn dolnych.
6. | Prąd elektryczny | Niebezpieczeństwo stanowi maszyna – trak taśmowy zasilany energią elektryczną. | Porażenie prądem w wyniku którego może dojść nawet do śmierci.
7. | Pożar | Wysoka temperatura w reakcji ze specyficznym mikroklimatem w postaci dużego zapylenia oraz źródłem zapłonu w postaci iskry, czy spięcia elektrycznego. Niesprawna instalacja elektryczna. Zapłon materiałów drewnianych. | Poparzenia, zatrucie tlenkiem węgla, śmierć.
8. | Mikroklimat (zapylenie) | Praca w wysokiej temperaturze, niska wilgotność, duże zapylenie, duże zanieczyszczenie powietrza. | Podrażnienia skóry, oczu, alergie, astma.
9. | Hałas powyżej 85 dB | Hałas generowany przez maszyny i urządzenia czasie cięcia drewna. | Uszkodzenia narządu słuchu bądź trwałe uszkodzenie słuchu, zmęczenie, ból głowy obniżenie wydajności pracy, błędy w komunikacji - uniemożliwienie zrozumienia mowy ludzkiej z odległości 0,5 m.
10. | Obciążenie fizyczne - przeciążenie układu ruchu | Dźwiganie ciężkich elementów drewna, ustawianie materiału na maszynie. | Urazy kręgosłupa, choroby układu ruchu, układu mięśniowo - szkieletowego, mięśni, schorzenia kręgosłupa na odcinku lędźwiowym.
11. | Obciążenia statyczne | Praca w wymuszonej pozycji, pozycja siedząca | Chorobami układu mięśniowo – szkieletowego, bóle mięśni i kręgosłupa.
12. | Obciążenie emocjonalne - stres | Odpowiedzialność z tytułu obsługi maszyny będącej ważnym elementem struktury parku maszynowego tartaku, obawy związane z niezadowolenia pracodawcy co do jakości wykonywanej pracy, pośpiech. | Nerwice, bezsenność, zaburzenia układu krwionośnego i pokarmowego.

## Slide 11
Stanowisko operatora maszyny, jaką jest trak taśmowy stanowi odpowiedzialną funkcję na tle innych stanowisk w tartaku. Czynności operatora maszyny są złożone, wymagają precyzji i cierpliwości, a także znajomości zasad pracy z materiałem jakim jest drewno. Umiejętności techniczne oraz wiedza fachowa to nieodłączne czynniki niezbędne do osiągnięcia prawidłowego przebiegu procesu produkcji elementów wiązarów. Środowisko pracy, specyfika wykonywanych czynności, sposób użytkowania i obsługi maszyny (trak taśmowy) stwarza zwiększone ryzyko zawodowe. Poniżej zostały sklasyfikowane poszczególne typy zagrożeń:
1. Czynniki niebezpieczne:
przedmioty wprowadzone w ruch,
elementy będące w swobodnym ruchu,
ostre czynniki materialne (przedmioty i elementy),
części oddzielające (wióry),
niebezpieczne nawierzchnie,
prąd elektryczny,
pożar.
2. Czynniki szkodliwe:
zapylenie,
hałas ciągły powyżej 85 dB.
3. Czynniki uciążliwe:
obciążenie fizyczne - przeciążenie układu ruchu,
obciążenia statyczne – praca w pozycji siedzącej,
obciążenie emocjonalne – stres,
mikroklimat – mała wilgotność, wysoka temperatura, wahania temperatury.
Wyniki oceny ryzyka zawodowego operatora traka taśmowego przedstawione zostały w formie tabeli (tabela 4 i 5).
Przedstawione wyniki z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score dla operatora traka taśmowego przedstawiają się w następujący sposób: poziom ryzyka na poziomie dużym stanowi - 10% ogólnej liczby zagrożeń, a jest to zagrożenie pożarem, na poziomie istotnym - 50%, na poziomie małym - 40%. Wyniki z dokonanej

## Slide 12
Tabela 4. Karta Oceny Ryzyka Zawodowego - Metoda Risk Score dla stanowiska operatora traka taśmowego

## Slide 13
Tabela 5. Procentowy udział liczby zagrożeń przypadający na określoną kategorię ryzyka przy ocenie metodą Risk Score dla stanowiska operatora traka taśmowego
Kategoria ryzyka | Liczba zagrożeń przypadająca na kategorię ryzyka | Udział procentowy [%]
Małe | 5 | 40
Istotne | 6 | 50
Duże | 1 | 10
Suma | 12 | 100
Oceny pokazują, że na stanowisku operatora maszyny występuje 10% zagrożeń, które wpisują się w poziom ryzyka wartościowanego jako „niedopuszczalne”, gdzie należy natychmiastowo je obniżyć. Z kolei 90% zagrożeń wg oceny ryzyka to ryzyko, które oszacować można jako „dopuszczalne”. Należy podjąć tutaj działania mające na celu przeprowadzenie kontroli procesu oraz wprowadzenie działań zmniejszających kategorię ryzyka do akceptowalnego.
Poniżej przedstawione zostały propozycje działań zapobiegawczych i profilaktycznych (tab.6.) dla operatora traka taśmowego odpowiednio dla sporządzanej analizy i oceny ryzyka zawodowego.

## Slide 15
Podsumowanie
Bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy to najważniejszy cel, jaki powinno stawiać każde przedsiębiorstwo w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma nic bardziej cennego niż życie i zdrowie człowieka, o które obowiązek mamy dbać. Szczególnie wymagane jest to od pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy, a wraz z nimi źródła niebezpieczeństw wynikających z jej specyfiki, czy też sposobu przebiegu procesu lub stosowanych metod, narzędzi i maszyn. Nie ma wątpliwości, co do tego, że każdy chce i powinien pracować w bezpiecznych warunkach, dlatego też do zadań zatrudniającego bądź kadry zarządzającej jest doprowadzenie do stanu stworzenia optymalnych warunków bezpieczeństwa na stanowisku pracy, poprzez identyfikację zagrożeń, a następnie ich redukcję do poziomu akceptowalnego bądź eliminację. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego zgodnie z wymogami przepisów prawa należy do podstawowych obowiązków pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Operator traka taśmowego narażony jest na wszelkiego typu urazy czynnikami materialnymi, porażenia, zapylenie, hałas. Dochodzi do urazów odpryskami drewna, oddziałującymi w kierunku całego ciała. Ekspozycja na hałas niejednokrotnie doprowadza do zwyrodnień narządu słuchu. Punktami krytycznymi, gdzie należy reagować są zagrożenia prądem, ostrymi nieruchomymi i ruchomymi czynnikami materialnymi, hałasem i mikroklimatem. Do stosowanej profilaktyki należą głównie środki ochrony maszyn w postaci zabezpieczeń i osłon oraz środki ochrony indywidualnej: ochronniki słuchu, rękawice i odzież ochronno-robocza. Brak kwalifikacji i doświadczenia, pomijanie instrukcji obsługi maszyn, niestosowanie się do zaleceń instruktażowych są sytuacjami niedopuszczalnymi.
Naturalną konsekwencją dokonania oceny ryzyka zawodowego jest wdrożenie profilaktyki. Propozycje działań powinno się pogrupować w określone kategorie, a następnie kierować się zaproponowaną hierarchią podczas procesów pracy. Zestawienie porządku działań prezentuje się w następujący sposób: środki techniczne eliminujące u źródła zagrożenie, stosowanie środków ochrony zbiorowej, środki organizacyjne, użycie środków ochrony indywidualnej. Stosowanie środków profilaktycznych skupia w sobie zasady planowania, a następnie podejmowania działań korygujących lub zapobiegawczych, po to by zmniejszyć lub wyeliminować zagrożenia, a w efekcie ryzyko zawodowe.

## Slide 16
Literatura
1. Augustyńska D., Pośniak M. (red.): Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, wartości dopuszczalne 2010. CIOP-PIB. Warszawa 2010.
2. Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwo Elamed. Katowice 2011.
3. Legutko S.: Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2007.
4. Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe. ODiDK. Gdańsk 2006

## Slide 17
Oracowała
SPECTRA SZKOLENIA Katarzyna Stępień
Specjalista ds. szkoleń
Magdalena Czechowicz